การติดตั้งและ Configure Radius Server

ส่วนประกอบของเครื่อง Radius Server

- eth0 คือ แลนการ์ดใบที่ 1 ต่อกับอินเทอร์เน็ต ได้รับแจก ip จาก dhcp server ในอินเทอร์เน็ต

- eth1 คือ แลนการ์ดใบที่ 2 ต่อกับแอคเซสพอยต์ ได้รับแจก ip จาก chillispot server

- แอคเซสพอยต์ได้รับแจก ip จาก chillispot server

- ไคลเอนต์ที่มาต่อกับแอคเซสพอยต์ได้รับแจก ip จาก chillispot server ส่งต่อโดยแอคเซสพอยต์

- chillispot server 1 เครื่อง ติดตั้งโปรแกรมดังนี้
- fedora core 6 หรือ core 7 ก็ได้
- freeradius 1.1.* (rpm) (Version ที่ใช้คือ 1.1.7)
- apache 2.2.* (rpm) (Version ที่ใช้คือ 2.2.6)
- chillispot 1.1.0 (rpm)

- mysql

##### การติดตั้ง Linux Fedora  core 6 และ core 7

- ในขั้นตอนการติดตั้งทำการเลือก Package selection เป็น Software Development

- ในขั้นตอนการติดตั้งหลังจาก Reboot 
ให้ปิด SeLinux โดยเปลี่ยนจาก enforcing เป็น disabled

- เปิด Service yum เพื่อ download โปรแกรมจาก Internet

##### การติดตั้ง web server ด้วยโปรแกรม Apache

- ติดตั้งโปรแกรม httpd พร้อมคู่มือ ด้วยคำสั่ง
yum install httpd
yum install httpd-manual
yum install mod_ssl

- แก้ไขให้ทำงานทุกครั้งที่บูทเครื่อง
chkconfig httpd on

- สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งว่า
service httpd restart

การติดตั้ง Radius Server ด้วยโปรแกรม Freeradius

- ติดตั้งโปรแกรม freeradius ด้วยคำสั่ง
yum install freeradius

- แก้ไขให้ทำงานทุกครั้งที่บูทเครื่อง
chkconfig radiusd on

- สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งว่า
service  radiusd  start

- แฟ้มที่เกี่ยวข้อง
/var/log/radius/radius.log ดู error
/etc/raddb/radiusd.conf คือ แฟ้มที่เป็นค่าคอนฟิก
/etc/raddb/clients.conf คือ แฟ้มที่อนุญาตเครื่อง IP ใดให้ใช้ radius ได้

- (หากยังไม่มี) ให้เตรียม username ที่จะใช้ทดสอบชื่อ chilli มีรหัสผ่านเป็น fedora ดังนี้

adduser chilli

passwd chilli

ผลลัพธ์
Changing password for user chilli.

New UNIX password:

BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic

Retype new UNIX password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

- เมื่อให้ radiusd ทำงานแล้ว เริ่มขั้นตอนทดสอบระบบโดยป้อนตัวอย่างคำสั่งดังนี้
radtest chilli fedora 127.0.0.1 0 testing123
จะมีการแจ้งว่า Access-Reject
เป็นสาเหตุเนื่องจากไม่มีสิทธิ์ในการอ่านแฟ้ม /etc/shadow ของระบบ

- แก้ไขให้อ่านแฟ้ม /etc/shadow ได้
โดยแก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
ใช้คำสั่ง  vi /etc/raddb/radiusd.conf
ทำการ comment ยกเลิกบรรทัดข้อความจากเดิม
user = radiusd
group = radiusd
ให้เป็น
#user = radiusd
#group = radiusd
เสร็จแล้วให้ restart ระบบ radiusd ใหม่ด้วยคำสั่ง service radiusd restart

- ต่อไปลองป้อนตัวอย่างคำสั่งเดิมเพื่อทดสอบดังนี้
radtest chilli fedora 127.0.0.1 0 testing 123

จะมีการแจ้งว่า Access-Accept ถูกต้องตามต้องการ

- ในการนำไปใช้งานจริง ขอให้แก้ไข secret ใหม่ ตัวอย่างเช่น ตั้งใหม่เป็น mytestkey
ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/clients.conf  ของโปรแกรม freeradius ให้มีค่าดังตัวอย่างนี้
client 127.0.0.1 {
...
บรรทัดที่ 35 เดิม secret = testing123
แก้ไขเป็น secret = mytestkey
...
}

- เสร็จแล้วให้ restart ระบบ radiusd ใหม่ด้วยคำสั่ง 
service radiusd restart

ทดสอบ radius อีกครั้งด้วย secret อันใหม่ ดังนี้
radtest chilli fedora localhost 0 mytestkey

### ขั้นตอนติดตั้ง Chillispot server สำหรับ WIFI แบบ web login

- เนื่องจาก chillispot จะเป็น dhcp server เอง ดังนี้นจะต้องเช็คว่าในเครื่องไม่มี dhcp server รันอยู่ ถ้ามีอยู่ก็หยุดดังนี้
service dhcpd stop
chkconfig dhcpd off

- แก้ไขแฟ้ม /etc/sysctl.conf  โดยใช้คำสั่ง vi /etc/sysctl.conf  
บรรทัดที่ 7 เดิม net.ipv4.ip_forward = 0
แก้ไขเป็น net.ipv4.ip_forward = 1

- รันคำสั่ง echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
เพื่อให้มีผลทันที ให้ forward packet ทำตัวเป็นเราเตอร์ได้

- แก้ไขแฟ้ม /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 ให้มีค่าดังตัวอย่างนี้
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none

- ดาวน์โหลดโปรแกรม chillispot และติดตั้งผ่าน browser ด้วยการคลิกที่ลิงค์นี้
ftp://ftp.psu.ac.th/pub/chillispot/chillispot-1.1.0.i386.rpm
หรือ
ดาวน์โหลดด้วยคำสั่ง wget ดังนี้
wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/chillispot/chillispot-1.1.0.i386.rpm
แล้วติดตั้ง package rpm ด้วยคำสั่งดังนี้
rpm -Uvh chillispot-1.1.0.i386.rpm

- แฟ้มที่เกี่ยวข้อง

  - /etc/chilli.conf

  - /var/www/cgi-bin/hotspotlogin.cgi

  - /var/www/html/welcome.html

  - /etc/firewall.iptables

- แก้ไขแฟ้ม /etc/chilli.conf ให้มีค่าดังตัวอย่างนี้
[หัวข้อ TUN parameters]
บรรทัดที่ 38 เดิม net 192.168.182.0/24
แก้ไขเป็น net 129.103.191.0/24
//เป็นส่วนที่เราต้องการให้เป็น ip วงไหน

[หัวข้อ Radius parameters]
บรรทัดที่ 113 เดิม radiusserver1 rad01.chillispot.org
แก้ไขเป็น radiusserver1 127.0.0.1

- บรรทัดที่ 120 เดิม radiusserver2 rad02.chillispot.org
แก้ไขเป็น radiusserver2 127.0.0.1

บรรทัดที่ 139 เดิม #radiussecret testing123
แก้ไขเป็น radiussecret mytestkey
(ตรงกับ radius secret ในแฟ้ม /etc/raddb/clients.conf ของ freeradius)

[หัวข้อ DHCP Parameters]

#dhcpif eth1

ให้ลบ # ออก เพื่อจาให้ eth1 เป็นตัวเชื่อมต่อเพื่อที่จะแจกไอพีผ่านทางการ์ดตัวนี้

[หัวข้อ Universal access method (UAM) parameters]
บรรทัดที่ 237 เดิม #uamserver https://radius.chillispot.org/hotspotlogin
แก้ไขเป็น uamserver https:// 129.103.191.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi

//ตามที่เราต้องการให้เป็นวงนั้นในที่นี้ใช้ ip วง 129.103.191.0/24

บรรทัดที่ 244 เดิม #uamhomepage http://192.168.182.1/welcome.html
แก้ไขเป็น uamhomepage http:// 129.103.191.1/welcome.html

//ตามที่เราต้องการให้เป็นวงนั้นในที่นี้ใช้ ip วง 129.103.191.0/24

บรรทัดที่ 248 เดิม #uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp
แก้ไขโดยให้เอาเครื่องหมาย# ออก เป็น uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp
(หรือแก้ไขเป็นรหัสใหม่ แต่ต้องเหมือนกับในแฟ้ม hotspotlogin.cgi ในข้อถัดไป)

บรรทัดที่ 253 เดิม #uamlisten 192.168.182.1
แก้ไขเป็น uamlisten

- ให้คัดลอกแฟ้ม firewall.iptables ด้วยคำสั่ง
cp /usr/share/doc/chillispot-1.1.0/firewall.iptables /etc/

- ให้คัดลอกแฟ้ม hotspotlogin.cgi ด้วยคำสั่ง
cp /usr/share/doc/chillispot-1.1.0/hotspotlogin.cgi /var/www/cgi-bin/

- แก้ไขแฟ้ม /var/www/cgi-bin/hotspotlogin.cgi ให้มีค่าดังตัวอย่างนี้
บรรทัดที่ 27 เดิม #$uamsecret = "ht2eb8ej6s4et3rg1ulp";
แก้ไขโดยให้เอาเครื่องหมาย# ออก เป็น $uamsecret = "ht2eb8ej6s4et3rg1ulp";

บรรทัดที่ 31 เดิม #$userpassword=1;
แก้ไขโดยให้เอาเครื่องหมาย# ออก เป็น $userpassword=1;

- สร้างแฟ้ม /var/www/html/welcome.html ให้มีค่าดังตัวอย่างนี้
<html>
<head>
<title>Welcome to Our Hotspot, Wireless Network.</title>
</head>
<body>
<center>
<H1><font color="red">TESTING ONLY</font></H1>
<img src="chillispot.png">
<H3><font color="blue">Welcome to Our Hotspot, Wireless Network.</font></H3>
<p>You are connected to an authentication and restricted network access point. 
<H3><a href="http:// 129.103.191.1:3990/prelogin">Click here to login</a></H3>
<p>
<p>Enjoy.
</center>
</body>
</html>

ถ้าต้องการรูป chillispot.png ให้ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ แล้วคัดลอกแฟ้มนี้ไปไว้ใน /var/www/html ด้วยคำสั่งดังนี้
-wget http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/images/stories/chillispot/chillispot.png
-cp chillispot.png /var/www/html

- ก่อนที่จะStart chillispot ให้ไปทำการคอนฟิกแอคเซสพอยน์/ไวร์เลสเราเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน โดยทำตามเอกสารของแต่ละรุ่น ความต้องการคือ ให้ทำ factory defaults แล้วกำหนดให้มันจะต้องรับ dhcp ip จาก chillispot และตัวมันเองจะต้องไม่ทำหน้าที่แจก ip รวมทั้งแก้ไข SSID ตั้งชื่อใหม่ด้วย

- สั่งให้ firewall.iptables ทำงานด้วยคำสั่งว่า
sh /etc/firewall.iptables

- สั่งให้ chillispot ทำงานด้วยคำสั่งว่า
service  chilli  restart

- ตรวจสอบการทำงานของ chiilispot ว่าสร้าง Interface tun0 พร้อมใช้งานและมีเลข IP เป็น 10.0.1.1 โดยที่อินเทอร์เฟส eth1 จะไม่มี IP ใด ๆ ส่วน eth0 ก็เป็นเลข IP ที่รับจาก DHCP ที่เซิร์ฟเวอร์นี้ต่ออยู่เหมือนเดิม ดังตัวอย่าง
รันคำสั่ง ifconfig จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:E2:24:DE:32
          inet addr:202.44.46.37 Bcast:202.44.46.63  Mask:255.255.255.224
          inet6 addr: fe80::204:e2ff:fe24:de32/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:847253 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:89766 dropped:0 overruns:0 carrier:169976
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:495145717 (472.2 MiB)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:11 Base address:0x8000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:B8:6A:4A
          inet6 addr: fe80::250:4ff:feb8:6a4a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:381 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:381 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:48850 (47.7 KiB)  TX bytes:184386 (180.0 KiB)
          Interrupt:10 Base address:0xe000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:23879 (23.3 KiB)  TX bytes:23879 (23.3 KiB)

tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr: 129.103.191.1 P-t-P:129.103.191.1  Mask:255.255.255.0
          UP POINTOPOINT RUNNING  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500
          RX bytes:33964 (33.1 KiB)  TX bytes:175949 (171.8 KiB)

- แก้ไขแฟ้ม /etc/rc.local เพื่อให้ firewall.iptables และ chilli มีผลทำงานด้วยเมื่อ reboot เครื่องใหม่
เพิ่มบรรทัด 
sh /etc/firewall.iptables
service chilli start

- ทำการทดลองระบบว่าเครื่อง Radius serverใช้งานได้ไหม

- เครื่อง Client ถ้าต้องการใช้งาน Hotspot ต้องใช้กับเครื่องที่มีการ์ด wireless

- เครื่อง Client ต้องทำการเปิดการ์ด wireless ทำการหา Access Point ที่ชื่อว่า hotspot

- เมื่อพบ Access Point ที่ชื่อว่า hotspot ทำการ Connect กับ Access Point ที่ชื่อว่า hotspot

22.เมื่อเครื่อง Client เปิดโปรแกรม Internet Explorer จะต้องขึ้นหน้า Chillispot เพื่อให้เราทำการ Login แสดงว่าระบบเราก็ทำงานได้

การติดตั้ง mysql ใช้ร่วมกับ freeradius และ chillispot

- ติดตั้งโปรแกรม mysql ด้วยคำสั่งดังนี้
yum install mysql
yum install mysql-server

- สั่งให้รันทุกครั้งที่รีบูตเครื่อง ด้วยคำสั่งดังนี้
chkconfig mysqld on

- รัน mysqld ด้วยคำสั่ง
 /etc/init.d/mysqld start

- เปลี่ยนรหัสผ่านให้กับ admin ของ mysql ด้วยคำสั่งดังนี้
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'fedora'

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'P@ssw0rd'

- เข้าไปสร้าง database และ user ชื่อ radius เพื่อให้ freeradius ใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ authentication ได้ ดังนี้
mysql -uroot -pfedora
สร้าง database ชื่อ radius ดังนี้
CREATE DATABASE radius;
สร้าง user ที่มีสิทธิใน database ดังนี้
GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* to 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY 'fedora';
FLUSH PRIVILEGES;
ออกจาก mysql ด้วยคำสั่ง
quit
ใส่ database schema ด้วยคำสั่งดังนี้
mysql -uroot -pfedora radius < /usr/share/doc/freeradius-1.1.7/examples/mysql.sql

- ใส่ข้อมูลตัวอย่าง โดยกลับเข้าไปใน mysql อีกครั้งด้วยคำสั่ง
mysql -uroot -pfedora
ดังตัวอย่างนี้
use radius;
INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ('diw', 'dynamic');
INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ('diw', 'static');
INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ('diw', 'netdial');

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value, Op) VALUES ('diw', 'Password', 'diw', '==');

INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Value, Op) VALUES ('dynamic', 'Auth-Type', 'Local', ':=');
INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Value, Op) VALUES ('static', 'Auth-Type', 'Local', ':=');
INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Value, Op) VALUES ('netdial', 'Auth-Type', 'Local', ':=');

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Value, Op) VALUES ('diw', 'Idle-Timeout', '300', ':=');

INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Value, Op) VALUES ('dynamic', 'Service-Type', 'Login-User', ':=');
INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Value, Op) VALUES ('static', 'Service-Type', 'Login-User', ':=');
INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Value, Op) VALUES ('netdial', 'Service-Type', 'Login-User', ':=');

**ถ้าต้องการเพิ่ม User ต้องทำการเพิ่มที่ DATABASE radius**

- ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
yum install freeradius-mysql

- แก้ไขไฟล์ /etc/raddb/sql.conf 
บรรทัดที่ 20 แก้ไขให้เป็น
login = "root"
password = "fedora"
radius_db = "radius"

- แก้ไขไฟล์ /etc/raddb/radiusd.conf
บรรทัดที่ 1248 เดิม #$INCLUDE  ${confdir}/sql.conf
แก้ไขโดยการเอาคอมเมนต์ออก เป็น $INCLUDE  ${confdir}/sql.conf
บรรทัดที่ 1844 เดิม #sql
แก้ไขโดยการเอาคอมเมนต์ออก เป็น sql
บรรทัดที่ 2001 เดิม #sql
แก้ไขโดยการเอาคอมเมนต์ออก เป็น sql

- สั่ง restart radius ใหม่ ดังนี้
service radiusd restart

- ทดสอบการเข้าใช้งาน ดังนี้
radtest payak 17467 localhost 0 mytestkey

ได้ผลลัพธ์เป็น

จากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถ login hotspot โดยใช้ user จาก Database ได้

การ Configure Access Point

ความต้องการในการคอนฟิก คือการตั้งค่าให้เป็น Factory Default แล้วตั้งค่าให้รับ DHCP IP จาก Chillispot และตัวมันจะไม่แจกไอพีเอง พร้อมทั้งแก้ไขชื่อ SSID ใหม่ด้วย

- Set ค่า Access Point ให้เป็น Default โดย กดปุ่ม RESET ที่ด้านหลังเครื่องค้างไว้

- หมายเลขไอพีเครื่องจะเป็น 192.168.1.1 มี SSID เป็น hotspot

- เปิดเครื่อง client แล้วกำหนดไอพีเครื่องวงเดียวกันกับ Access Point เช่น 192.168.1.6

- เชื่อมต่อกันระหว่างเครื่อง client และ Access Point แล้วเปิด browser พิมพ์192.168.1.1เพื่อเข้า

มาคอนฟิกตัว Access Point

- เข้าสู่การคอนฟิก โดยใส่ชื่อ User เป็น root ช่อง Password ใส่ admin

- ที่แท็บ Wireless > Basic Wireless Setting

  - Wireless Network Mode: Mixed

  - Wireless Network Name(SSID): Hotspot (ปกติจะเป็น linksys)

  - Wireless Channal: เลือกหมายเลขกลุ่มตามต้องการ

  - Wireless SSID Broadcast:: Enable

  - Save Settings

- แท็บ Setup > Basic Setup

  - ควรเลือกหมายเลขไอพีเป็นแบบ Automatic  Configuration – DHCP

(ซึ่งในส่วนนี้จะได้รับไอพีจากserver)

  - DHCP Server : Disable (ควรปิด DHCP Server เพราะ Chillispot จะเป็นตัวแจกไอพีเอง)

  - Save Settings

คู่มือการใช้งาน

- เริ่มที่เครื่อง Client แต่ละคนจะต้องเลือก Access Point ที่อยู่ในเครือข่ายของ Hotspot ซึ่ง Client จะได้รับ IP จากเครื่อง Server

- Client เปิดใช้งาน Web Browser หลังจากนั้นระบบจะขึ้นหน้า Login

ตัวอย่างใส่ค่า Username = diw , Password = diw กด Login

- เมื่อรหัสผ่านถูกต้องแล้วระบบจะให้ User ใช้งาน Internet ได้

- เมื่อต้องการออกจากระบบ hotspot ก็ทำการพิมพ์ที่ URL http://10.0.1.1/welcome.html  เพื่อทำการกด Logout จะแสดงเวลาที่ใช้งาน

แผนภาพการทดลอง

- เครื่องUser ถ้าต้องการใช้ Internet จาก Access point ต้องทำการ login ส่งค่า Username กับ Password (เพื่อระบุว่าตัวเองเป็นใครและสามารถใช้ Wireless ได้ไหม)

- เมื่อส่งไปยังเครื่อง Access point ตัว Access point จะทำการส่งข้อมูลที่เครื่องUser ส่งมาไปยังเครื่อง Radius server

- เครื่อง Radius server ทำการตรวจว่าเครื่องของUser มีสิทธิ์ในการใช้งาน Wireless ได้ไหม โดยในเครื่อง Radius server จะมีการเก็บค่าของ Username กับ Password (ผู้ที่มีสิทธิ์) เอาไว้ ถ้าค่าที่เครื่องUser มีอยู่ในเครื่อง Radius server ก็แสดงว่าเครื่องUser จะสามารถใช้ Wireless ได้

Sequence Diagram

Log Radius server

ส่วนของ file log ที่เก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ hotspot โดยจะเก็บไว้ที่ /var/log/radius/radacct/127.0.0.1 ภายใน floder นี้จะมีการแบ่ง file ข้อมูลในแต่ละวัน ดังรูป

แล้วพิมพ์ cat detail-20080508 (วันที่เราอยากดู)

รูปนี้แสดงรายระเอียดของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ hotspot โดยผู้ใช้มี Username = diw , Password = diw

ส่วนนี้เป็นส่วนของการตรวจสอบ User ที่เข้ามาใช้บริการ hotspot ว่าสามารถใช้งานได้ไหม ถ้าได้ก็แสดงว่า User คนนี้มี Username และ Password อยู่ใน DATABASE radius